中国气象服务协会团体标准《装用双流向防雷装置的安全要求》编制说明

一、工作简况

1.任务来源

2019年中国气象服务协会下达了中气协发[2019]8号文件中国气象服务协会《关于 2019 年第一批团体标准制修订项目立项的通知》。

2.协作单位

本标准由扬州华铁铁路配件有限公司、扬州华岭变能防雷系统研发工程有限公司、扬州华铁科技实业有限公司共同起草。

3.主要起草人及所做工作

本标准的主要起草人有徐志富、王克宇、谭臧同、徐帅、臧权同、朱微奇。

徐志富: 任组长,负责起草组的组织和协调工作，确定标准的总体设计、调研、把关以及决策工作；

王克宇:负责编制标准的调研、技术内容以及标准的结构方案；

谭臧同:负责标准的编写、格式、修改以及技术内容的完整；

徐  帅: 参加编制标准的调研工作、装用实践以及试验工作；

臧权同: 参加编制标准的调研工作、标准的结构方案以及修改工作；

朱微奇: 参加编制工作中装用实践以及试验工作。

4.主要工作过程

(1)2017.3江苏省气象学会在扬州组织了 “HL-15-9-18型主动式变极变能防雷装置” (双流向防雷装置)科技鉴定；

(2) 2018.2成立起草组，起草组收集了防雷行业的相关国家标准、行业标准、部分企业标准和国际标准等标准资料；

(3) 2018.3起草组对产品进行了一些项目的试验并收集了产品的试验验证报告等技术资料;

(4) 2018.4-6起草组在学习研究上述标准、技术资料的基础上,结合装用双流向防雷装置的具体情况,确定了本标准的主要内容，完成初稿；

(5)2018.6和2018.9江苏省防雷减灾协会两次在南京(江苏省防雷减灾协会)组织了“ 双流向防雷装置”专题研讨会; 起草组根据研讨会专家意见修改本标准；

(6)2019.1.7江苏省防雷减灾协会向中国气象服务协会防雷减灾团标委推荐扬州华铁铁路配件有限公司等企业联合编写《双流向防雷装置使用的安全要求》；

(7)2019.3.2江苏省防雷减灾协会组织专家到扬州华铁铁路配件有限公司考察研讨交流,给出了评审意见和鉴定推广意见；

(8)2019年3月22日在江苏省防雷减灾协会的推荐下,中国气象服务协会下达了中气协发[2019]8号文件中国气象服务协会《关于 2019 年第一批团体标准制修订项目立项的通知》,其中扬州华铁铁路配件有限公司等企业联合编写团体标准《双流向防雷装置使用的安全要求》获准立项；

(9)2019.4.27江苏省防雷减灾协会组织专家在南京(江苏省防雷减灾协会)研讨团体标准《双流向防雷装置使用的安全要求》初稿;并从技术层面上出发，提出本团体标准主要阐述了各部门装用双流向防雷装置，需要注意的安全要求;所以，提出将《双流向防雷装置使用的安全要求》改成《装用双流向防雷装置的安全要求》；

(10)2019.5.21江苏省防雷减灾协会组织专家在南京(江苏省防雷减灾协会)再次研讨《装用双流向防雷装置的安全要求》团体标准的征求意见稿。

二、编制原则和主要内容

1.编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写》给出的规则编制。

## 2.标准主要内容

（1）标准主要内容

对照双流向防雷装置应用中应当碰到的一系列安全要求来确定本标准的主要内容。主要有双流向防雷装置的选用、安装、验收、维护中的安全要求, 双流向防雷装置的检测等内容。

（2）标准主要内容的确定依据

GB/T 16438-1996 半导体少长针消雷装置使用的安全要求

GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范

GB/T 19271.1-2003/IEC61312-1:1995  雷电电磁脉冲的防护  第1部分：通则

GB/T 21431-2008 建筑物防雷检测技术规范

GB/T 21714.1-2008/IEC62305-1:2006 雷电防护 第1部分：总则

GB/T 21714.3-2008/IEC62305-3:2006 雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险

GB/T 21714.4-2008/IEC62305-4:2006 雷电防护 第4部分：建筑物内电气和电子系统

GB 50057-2010  建筑物防雷设计规范

Q/321002 SHT 07—2018  双流向防雷器

Q/321002 SHT 08—2018双流向避雷针装置

Q/321002SHT 09—2018  双流向避雷装置设计、安装、施工与验收

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

1.主要试验（或验证）的分析、综述报告

（1）在上海交通大学高电压检测中心上海市高压电器产品质量监督检验站进行检测,并做了检验报告。

（2）在大连理工大学和江苏雷宇公司进行了冲击电压实验(放电灵敏度实验、接闪电压比较实验)和直流高压试验（静态试验，感应电荷消耗性能测试）。

（3）采用金属球体放电，球体放电部分嵌入钨铜；控制系统有KV2101-080-D-S发生器；可测量8/20μs(80kA)冲击电流波形、测量10kV试品残压等。

3.2技术经济论证，预期的经济效果

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

六、重大分歧意见的处理经过和依据

2.技术经济论证，预期的经济效果

防雷市场的地理分布与雷暴日的多少密切相关。雷击较频繁的南方地区是防雷产品的主要市场，尤其是海南省、广东省、广西省、福建省、贵州省等省份，对防雷的需求旺盛；从地区经济差异来看，经济较发达的地区的防雷产品应用比例明显高于经济欠发达地区；从区域市场特点来看，南方防雷市场比北方大，但南方防雷厂商较多，竞争较为激烈，现在一些南方发达地区的二三级城市的防雷应用都已经比较普及；北方防雷市场主要集中在京、津、冀及其周边地区，少部分品牌渗透到了县级城市；东北、山西、内蒙以及西部的大部分地区受雷暴日较低因素的影响防雷市场空白较多。

双流向防雷装置---HL-15-9-18型主动式变极变能成套防雷装系统可以广泛应用于轨道交通、汽车、船舶、石化石油、电子电气、发电站、高层建筑物、海陆空基地以及航天航空等行业。满足解决雷电危害的需求，涉及到现代高科技以及现代军事化技术,与传统防雷控制系统工艺相比，可节能降本，降低工程复杂程度，显著提高生产制造能力和自动化水平，提升产品品质以及提升整体产业水平，构建高效、全方位、应急能力强的专用通信体系。本项目的实施不仅有助于企业巩固和扩大国内市场，大力开展国际合作，有望实现公司销售收入年均增长8％以上，本项目的实施将填补国内外新一代主动式变极变能防雷装置空白。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

双流向防雷装置是专利产品，工作组在编制本标准时，引用并贯彻执行了下列国家标准:

GB/T 16438-1996 半导体少长针消雷装置使用的安全要求

GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范

GB/T 19271.1-2003/IEC61312-1:1995  雷电电磁脉冲的防护  第1部分：通则

GB/T 21431-2008 建筑物防雷检测技术规范

GB/T 21714.1-2008/IEC62305-1:2006 雷电防护 第1部分：总则

GB/T 21714.3-2008/IEC62305-3:2006 雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险

GB/T 21714.4-2008/IEC62305-4:2006 雷电防护 第4部分：建筑物内电气和电子系统

GB 50057-2010  建筑物防雷设计规范

而这些国家标准已分别等同采用了有关的国际标准。

目前国外暂无类似法律法规和标准。目前国外主要有法国杜尔梅森ESE提前放电避雷针,德国菲尼克斯系列防雷器，德国DEHN、OBO，西班牙阿波罗提前放电避雷针（又称APOLLO避雷针）。90%情况下，雷云下层聚集负电荷，大地感应产生正电荷。当雷云电荷聚集到一定程度，雷云对大地可视为一个场强极大的平板电容，大地正电荷通过避雷针杆到达针尖，由于APOLLO避雷针（阿波罗提前放电避雷针）外壳与针杆之间以绝缘材料及两组瞬间放电装置隔离，外壳感应电容器中的电位，其值远低于针尖电位，造成强烈的电位差。随着这个过程的不断增强，雷云和避雷针之间的绝缘距离越来越短，场强更大，空气进一步电离直至发生先导放电和主放电。该高压脉冲发射的时间必需在雷前导(Tracer)到达地面上放电的时间以前，发射其雷前导的平均速度是1m/μs，该整个作业程序的提前时间差称为提前放电时间。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准贯彻执行了有关现行法律、法规和强制性国家标准。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

组织双流向防雷装置的设计制造、检测、安装等人员参加本标准宣贯会,学习并掌握本标准的主要内容,使他们在日常的工作中熟练并准确地贯彻实施。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

无。